Білет № 4

1-й рівень ( по 1 балу)

- Чи залежить тривалість виключення транзисторного ключа з  спільним емітером від степені його насичення?

( так, ні )

2. Чи використовується операція додавання при діленні чисел з плаваючою комою? 					 ( так, ні )

3. Який  спосіб передачі інформації використовується у високошвидкісних системах?

а) синхронний;

б) стартстопний.

4. Вкажіть помилковий запис мовою Паскаль:

а) 5>10     б) true<0     в) x<>0     г) a or (not a)

5.В режимі очікування в AVR-мікроконтролерах перестає функціонувати центральний процесор і більшість периферійних модулів.

( так, ні )

6. Наведіть відомі вам криптографічні засоби захисту.

7. Допуск до державної таємниці надається громадянам України віком від:

16 років

18 років

20 років

8. Означення повної системи лишків.

2-й рівень ( по 8 балів)

9. Записати  досконалу  (цілковиту) диз'юнктивну нормальну  форму  для  функції, що задана таблично.

Х1   Х2    Х3      Y

0     0      0        0

0     0      1        0

0     1      0        0

0     1      1        1

1     0      0        0

1     0      1        1

1     1      0        1

1     1      1        1

10. Визначте швидкість модуляції і швидкість передачі інформації, якщо тривалість одиничного елемента  ( = 20 мс, передача здійснюється кодовими комбінаціями довжиною n=10 при  9  інформаційних розрядах. Число значущих позицій передаваного сигналу дорівнює 2.

11. Написати програму на мові С або асемблера, яка б з допомогою таймера-лічильника Т1 здійснювала блимання світлодіодом підключеним до виводу РВ2 з частотою 2000 Гц. Тактова частота МК 4 МГц

12. Охорона державної таємниці:

3-й рівень ( по 15 балів)

13. На вхід транзисторного ключа з спільним емітером подано відкриваючу напругу   Е1 =2В. Коефіцієнт передачі струму ( =100; напруга живлення Ек =5В; опори резисторів в колекторному і базовому колах транзистора Rк =1кОм; Rб =5кОм. Визначити  граничну частоту підсилення транзистора, f( якщо тривалість фронту включення ключа t(о  не повинна перевищувати  100нс.

14. Побудувати схему транзисторного каскаду на польовому транзисторі у схемі зі спільним витоком. Дано: RС=2 кОм, RН=5 кОм, RЗ=1 МОм, крутість транзистора в робочій точці S=7 мА/В, rВС=100 кОм, СВЗ=8 пФ, СЗС=2 пФ, fmax=20 кГц.  Розрахувати повний вхідний опір каскаду.