Білет № 26

1-й рівень ( по 1 балу)

1. Який код чисел (прямий, обернений чи доповняльний) забезпечує найбільш простий алгоритм роботи та структурну схему пристрою при множенні  чисел з фіксованою комою?

2. Чи змінюються середня потужність сигналу внаслідок збільшення індексу кутової модуляції?

а) так;

б) ні.

3. Вкажіть неправильний запис числа мовою Паскаль:

а) 2/3       б) 3.8       в) 0

4. Як впливає від’ємний послідовний зворотний зв’язок за струмом на вхідний опір підсилювача?

а) збільшує;		б) зменшує;		в) не впливає.

5. Дайте характеристику пасивним інфрачервоним сенсорам руху та фотоелектричним сенсорам.

6. Дати визначення терміну «Документообіг».

7. Які числа називаються взаємно простими.

8. До основних напрямків захисту інформації від витоку технічними каналами належать:

а) запобігання витоку оброблюваної інформації за рахунок побічних електромагнітних випромінювань і наведень, створюваних функціонуючими технічними засобами, а також за рахунок електроакустичних перетворень.

б) зменшення пропускної здатності комп’ютерної мережі.

в) виявлення впроваджених на об’єкти й у технічні засоби електронних пристроїв перехоплення інформації (заставних пристроїв).

г) запобігання перехоплення за допомогою технічних засобів мовної інформації з приміщень і об’єктів.

2-й рівень ( по 8 балів)

9. Визначити швидкість модуляції,  якщо по каналу зв'язку за  1 хвилину  передається 7200 п'ятирозрядних двійкових кодових комбінацій.

10. Активні методи захисту акустичної інформації від витоку через електроакустичний канал телефонного апарату.

11. Що таке режимно-секретний орган ( РСО)?

12. Приведіть та охарактеризуйте основні схеми заземлення технічних засобів.

3-й рівень ( по 15 балів)

13. Написати програму на мові Сі для визначення мінімального елемента під допоміжною діагоналлю матриці А={аij}, де i=j=23. Ввід елементів матриці здійснити з клавіатури.

14. Визначити вихідну напругу різнецевого підсилювача на ОП при поступанні на його входи а) синфазних; б) протифазних сигналів з амплітудою Uвх1=0,1 В; Uвх2=0,2 В. Опори резисторів R1=R2=R3=5 кОм, Rзз =50 кОм.