-----------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 1

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алгоритм обчислення функції sin є алгоритмом обробки сигналів? (так/ні) | 2 |
| 2 | Процедура обміну з НІР – інтерфейсом | 5 |
| 3 | Переваги і недоліки DSP з фіксованою рухомою крапкою | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №1) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №1) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 2

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чи можна обробляти сигнали на універсальній ПЕОМ ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 1,5 мкс. | 5 |
| 3 | Системний інтерфейс (інтерфейс з зовнішньою памяттю). | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №2) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №2) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 3

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абсолютна похибка обчислюється у відсотках ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Вплив кінцевої розрядності на характеристики пристроїв ЦОС | 5 |
| 3 | Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ). | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №3) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №3) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 4

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Процесорне ядро входить до складу архітектури ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 1024. | 5 |
| 3 | Процес формування АЧХ цифрового фільтра | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №4) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №4) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 5

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чи є „Технологічний” параметр вибору ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Основні групи вузлів і сигналів ПОС; вимоги до них | 5 |
| 3 | Основні типи похибок в системах обробки сигналів. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №5) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №5) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 6

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал DMS є вхідним сигналом ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 256. | 5 |
| 3 | Особливості формування вхідних масивів для знімання АЧХ | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №6) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №6) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 7

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал РMS керує ОЗП ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 64-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 8 мкс. | 5 |
| 3 | Під’єднання зовнішніх пристроїв до DSP | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №7) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №7) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 8

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скільки послідовних портів може бути в складі ПОС? | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 32. | 5 |
| 3 | Узагальнена архітектура ПОС. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №8) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №8) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 9

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скільки сигналів в послідовному порті ПОС? | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 4мкс. | 5 |
| 3 | Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №9) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №9) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 10

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЦАП може безпосередньо під’єднуватися до ПОС? (так/ні) | 2 |
| 2 | Особливості засобів діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень | 5 |
| 3 | Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: запис даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №10) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №10) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 11

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал ВMS керує завантажувальною памяттю ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 16 мкс. | 5 |
| 3 | Аналіз послідовного інтерфейсу з DSP-процесорами. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №11) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №11) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 12

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал ВMS є вихідним сигналом ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 32. | 5 |
| 3 | Аналіз послідовного інтерфейсу між DSP-процесором і ЦАП. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №12) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №12) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 13

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | МАС – це „віднімання-додавання”? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити час виконання 32-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц. | 5 |
| 3 | Аналіз послідовного інтерфейсу між DSP-процесором і ЦАП. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №13) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №13) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 14

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Підсистема „вводу-виводу” входить до складу ПОС? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити час виконання 64-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц. | 5 |
| 3 | Аналіз інтерфейсу між пристроями аналогового вводу-виводу, кодексами і DSP-процесорами | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №14) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №14) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 15

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал ВMS є вихідним сигналом ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Обмеження обробки сигналів в режимі реального часу з аналоговими вхідними/вихідними сигналами | 5 |
| 3 | Аналіз високошвидкісного інтерфейсу. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №15) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №15) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 16

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | HIP – інтерфейс – це зв’язок ПОС з ЦАП і ЦАП ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 64-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 3,75 мкс. | 5 |
| 3 | Особливості формування вхідних масивів для знімання АЧХ цифрового фільтра | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №16) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №16) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 17

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | N у формулі ШПФ – це кількість”метеликів” ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 64. | 5 |
| 3 | Геометричне тлумачення формування АЧХ | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №17) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №17) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 18

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вхід ХТАL ПОС використовується для непрямого під’єднання кварцового резонатора? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 64-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 64 мкс. | 5 |
| 3 | Процес формування АЧХ цифрового фільтра | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №18) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №18) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 19

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішні пристрої під’єднуються до адресного поля ПЗП? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 256-ти точкового ШПФ за основою 2 рівний 1,5 мкс. | 5 |
| 3 | Переваги і недоліки DSP з фіксованою крапкою | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №19) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №19) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 20

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | До ПОС можна одночасно під’єднувати ЦАП і ЦАП? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 64-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 512 МГц. | 5 |
| 3 | Переваги і недоліки DSP з рухомою крапкою | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №20) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №20) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 21

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пам’ять констант входить до складу системи зберігання ПОС? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 64-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 512 мкс. | 5 |
| 3 | Типи алгоритмів, що використовуються при цифровій обробці сигналів. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №21) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №21) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 22

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал ВMS є вхідним сигналом ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 64. | 5 |
| 3 | Перспективи шляхів реалізації ЦОС на різній елементній базі | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №22) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №22) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 23

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал РMS є вихідним сигналом ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 512-ти точкового ШПФ за основою 2 рівний 24 мкс. | 5 |
| 3 | Основні типи похибок в системах обробки сигналів. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №23) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №23) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 24

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | „Інструментальна” похибка - це похибка алгоритму? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 2-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 1,5 мкс. | 5 |
| 3 | Узагальнена архітектура ПОС | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №24) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №24) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 25

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПОС є тільки з фіксованою крапкою? (так/ні) | 2 |
| 2 | Основні групи сигналів DSP | 5 |
| 3 | Критерії вибору ПОС. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №25) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №25) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 26

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | При обчисленні ШПФ використовується прорідження „за смугою частот” ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 4-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 1 мкс. | 5 |
| 3 | Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ) | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №26) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №26) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 27

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал РMS є вхідним сигналом ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 128. | 5 |
| 3 | Вимоги до ПОС при реалізації алгоритмів ЦОС (на прикладі виконання алгоритму ШПФ в режимі реального часу) | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №27) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №27) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 28

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | На ПЛІС можна побудувати систему опрацювання сигналів? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити час виконання 128-ми точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц. | 5 |
| 3 | Технічні вимоги до процесора обробки сигналів. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №28) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №28) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 29

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | В SPOTR- інтерфейсі розрядність шини даних 16? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 1024-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 1,5 мкс. | 5 |
| 3 | Основні групи вузлів і сигналів ПОС; вимоги до них. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №29) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №29) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 30

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Частота роботи ПОС = 1МГц. Такт виконання однієї команди може бути 1нс? (так/ні) | 2 |
| 2 | Способи під єднання генератора тактових імпульсів до DSP | 5 |
| 3 | Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: запис даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №30) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №30) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 30 серпня 2007 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------